## Slide 1
汇编编程示例-常用指令
1. s_and_b64 sdst, ssrc0, ssrc1 ，将ssrc0和ssrc1中的数据相加，保存到sdst寄存器中，64位指令
s_and_b64 s[0:1], s[2:3], s[4:5] --- 寄存器相加
s_and_b64 vcc, s[0:1], vcc --- 状态寄存器改变
2. s_mov_b32 sdst, ssrc ，将ssrc中的数据移动至sdst，32位指令
s_mov_b32 mo, 0x4000 --- 立即数赋值
s_mov_b32 s0, s1 --- 寄存器间赋值
3. s_load_dword(x2/x4/x8) sdst, sbase, soffset, glc 将SMEM中读取数据
s_load_dword s[2], s[0:1], 0x04 --- 读取4字节数
s_load_dwordx2 s[4:5], s[0:1], 0x8 --- 读取8个字节
s_load_dwordx4 s[4:7], s[0:1], 0x16 --- 读取16个字节
s_load_dwordx8 s[4:11], s[0:1], 0x32 --- 读取32个字节
4. s_mul_hi_u32 sdst, ssrc0, ssrc1 标量数据相乘，取高32位的值
s_mul_hi_u32 s69, s70, s0 ---- 将s70和s0中的数相乘，取结果的高32位存放到s69中
5. s_mul_i32 sdst, ssrc0, ssrc1 标量数据相乘，取低32位的值
s_mul_i32 s68, s70, s0 ---- 将s70和s0中的数相乘，取结果的低32位存放到s69中
6. s_lshr_b32 sdst, ssrc0, ssrc1 数据右移
s_lshr_b32 s2, s3, 3 ---- s2 = s3>>3

## Slide 2
汇编编程示例-常用指令
7. s_lshl_b32 sdst, ssrc0, ssrc1 数据左移
s_lshr_b32 s2, s3, 3 ---- s2 = s3>>3
8. s_sub_u32 sdst, ssrc0, ssrc1 数据相减
s_sub_u32 s[sgprA+0], s[sgprT], s80 --- s[sgprA+0] = s[sgprT] - s80
9. s_subb_u32 sdst, ssrc0, ssrc1 带进位的减法
s_subb_u32 s[sgprA+1], s[sgprT+1], s81 --- s[sgprA+1] = s[sgprT+1] - s81 – scc
10. s_add_u32 sdst, ssrc0, ssrc1 数据相加
s_add_u32 s[sgprA+0], s[sgprA+0], 16 --- 寄存器和立即数相加，结果存放到另一个寄存器中
11. s_addc_u32 sdst, ssrc0, ssrc1 带进位的加法
s_addc_u32 s[sgprA+1], s[sgprA+1], 0 --- 可以用来查看状态寄存器的值
12. s_cselect_b32 sdst, ssrc0, ssrc1 根据scc选择取哪个值
s_cselect_b32 s[sgprA], s[sgprA+1], s[sgprA+2] --- 如果scc成立，将s[sgprA+1]赋值s[sgprA]，否则将s[sgprA+2]赋给s[sgprA]
13. s_cmp_ge_u32 ssrc0, ssrc1 比较无符号数s0是否大于等于s1
s_cmp_ge_u32 s79, s80 --- s79>=s80比较，影响状态寄存器scc
14. s_cmp_eq_u32 ssrc0, ssrc1 比较无符号数据是否相等
s_cmp_eq_u32 s79, 0 --- 判断是否等于0，影响状态寄存器scc

## Slide 3
汇编编程示例-常用指令
15. s_cmp_eq_i32 ssrc0, ssrc1 比较有符号数据是否相等
s_cmp_eq_i32 s79, s80 ---- 比较2个数是否相等，影响状态寄存器scc
16. s_cmp_gt_u32 ssrc0, ssrc1 比较无符号数s0是否大于s1
s_cmp_gt_u32 s79, s80 --- s79>s80比较，影响状态寄存器scc
17. s_or_saveexec_b64 sdst, ssrc 与执行寄存器相或
s_or_saveexec_b64 vcc, s[58:59] --- 改变exec执行寄存器，可以用来改变哪个线程执行
18. s_cmpk_eq_u32 ssrc, imm16 无符号数据和立即数相等比较
s_cmpk_eq_u32 s58, 0x00 --- 比较，影响scc
19. s_cbranch_scc1 label scc为1，跳转到label
s_cbrandh_scc1 loop0 --- 满足条件，跳转，用来控制循环的跳转
20. s_cbranch_scc0 label scc为0，跳转到label
s_cbranch_scc0 loop1 --- 条件不成立，跳转
21. s_cbranch_vccnz label vcc!=0，跳转到label
v_cmp_eq_u32 vcc, v42, 0x01
s_cbranch_vccnz loop3 --- vcc不成立，跳转
22. s_branch label 无条件跳转
s_branch loop ---- 直接跳转

## Slide 4
汇编编程示例-常用指令
23. v_add_co_u32 vdst, vcc, src0, vsrc1 相加并更新进位位
v_add_co_u32 v2, vcc, 128, v3 --- v3和立即数相加，结果保存到寄存器，如果有进位，vcc作相应更新
24. v_addc_co_u32 vdst, vcc, src0, vsrc1 带进位的加法并更新进位
v_addc_co_u32 v3, vcc, v3, 0, vcc --- v3和vcc相加，结果保存到v3，如果有进位，vcc作更新
25. v_sub_co_u32 v3, vcc, v4, v5 --- v4和v5相减，如果v4小于v5,vcc会产生借位
v_sub_co_u32 v3, vcc, v4, v5 --- v4和v5相减，如果v4小于v5,vcc会产生借位
26. v_add_lshl_u32 vdst, src0, src1, src2 相加并移位
v_add_lshl_u32 v20, v20, v21, 5 --- v20=(v20+v21)<<5
27. v_mul_lo_u32 vdst, src0, src1 矢量相乘取低32位
v_mul_lo_u32 v2, s2, v3 --- 矢量数据相乘，保存结果低32位
28. v_mul_hi_u32 vdst, src0, src1 矢量相乘取高32位
v_mul_hi_u32 v2, v2, v3 --- 矢量数据相乘，保存结果高32位
29. v_lshrrev_b64 vdst, src0, src1 64位右移
v_lshrrev_b64 v[2:3], 3, v[2:3] --- v[2:3] = v[2:3] >> 3
30. v_lshrrev_b32 vdst, src0, vsrc1 32位右移
v_lshrrev_b32 v2, 3, v2 --- v2 = v2 >> 3

## Slide 5
汇编编程示例-常用指令
31. v_lshlrev_b32 vdst, src0, vsrc1 左移
v_lshlrev_b32 v2, 3, v2 --- v2 = v2<<3
32. v_cvt_f32_u32 vdst, src 无符号整数转浮点数
v_cvt_f32_u32 v2, v4 --- 将整数转成浮点数
33 . v_cvt_u32_f32 vdst, src 浮点数转无符号整数
v_cvt_u32_f32 v4, v2 --- 将浮点数转成整数
34. v_rcp_f32 vdst, src 取倒数
v_rcp_f32 v2, v2 --- v2 = 1/v2
35. v_mul_f32 vdst, src0, vsrc1 浮点数相乘
v_mul_f32 v6, 0x400, v6 --- 32位浮点数相乘
36. v_cmp_ne_i32 vcc, src0, vsrc1 比较是否不一致
v_cmp_ne_i32 vcc, 0x00, v2
v_cmp_ne_i32 s[sgprTmp:sgprTmp+1], 0x00, v2 --- 比较结果是64位的
37. v_cmp_ge_u32 vcc, src0, vsrc1 大于等于比较
v_cmp_ge_u32 s[sgprTmp:sgprTmp+1], v3, v2 --- 比较，结果存放在64位寄存器中
38. v_cmp_le_u32 vcc, src0, vsrc1 小于等于比较
v_cmp_le_u32 vcc, 0x40, v2 --- 比较，影响状态寄存器

## Slide 6
汇编编程示例-常用指令
39. v_cmp_lt_u32 vcc, src0, vsrc1 小于比较
v_cmp_lt_u32 s[sgprTmp:sgprTmp+1], v3, v2 --- 比较，结果存放在64位寄存器中
40. v_cmpx_eq_u32 vcc, src0, vsrc1 相等比较
v_cmpx_eq_u32 s[58:59], v40, v39 --- 比较，结果存放在64位寄存器中
41 . v_cndmask_b32 vdst, src0, vsrc1, vcc 根据vcc的值，来跟新vdst的值
v_cndmask_b32 v34, v32, v34, s[58:59]
v_cndmask_b32 v34, v32, v34, vcc --- 如果vcc或s[58:59]条件成立，将v34赋值给v34,不成立将v32赋值给v34
42. v_fma_f64 vdst, src0, src1, src2 double型数据乘加
v_fma_f64 v[vgprC:vgprC+1], v[38:39], s[sgprB:sgprB+1], v[vgprC:vgprC+1]
v_fma_f64 v[vgprC:vgprC+1], v[38:39], v[40:41], v[vgprC:vgprC+1] --- 乘累加
43. v_mul_f64 vdst, src0, vsrc1 double型数据相乘
v_mul_f64 v[70:71], s[2:3], v[2:3] --- 64位数相乘
44. v_mul_f32 vdst, src0, vsrc1 float型数据相乘
v_mul_f32 v2, 0x4f800000, v2 --- 32位数相乘
45. v_mov_b32 vdst, src 赋值，拷贝
v_mov_b32 v2, v0
v_mov_b32 v0, 0 --- 立即数/寄存器赋值
46. v_and_b32 vdst, src0, vsrc1 与操作
v_and_b32 v96, 15, v2 --- 与操作

## Slide 7
汇编编程示例-常用指令
47. buffer_load_dwordx4 vdst, vaddr, srsrc, soffset offen offset12 glc 从memory内存load2个double型数据
buffer_load_dwordx4 v[70:73], v69, s[2:5], 0, offen offset:256 --- 取16字节数据
buffer_load_dwordx2 v[70:71], v69, s[2:5], 0, offen offset:256 --- 取8字节数据
buffer_load_dword v70, v69, s[2:5], 0, offen offset:256 --- 取4字节数据
buffer_load_dword v70, v69, s[2:5], 0, offen offset:0 lds --- directTolds
48. buffer_store_dwordx4 vdata, vaddr, srsrc, soffset offen offset12 glc 将16字节的数据存放到memory内存中buffer_store_dwordx4 v[70:73], v69, s[2:5], 0, offen offset:256 --- 存16字节到内存
buffer_store_dword2 v[70:71], v69, s[2:5], 0, offen offset:512 --- 存8字节到内存
buffer_store_dword v70, v69, s[2:5], 0, offen offset:0 --- 存4字节到内存
49. ds_write_b128 vaddr, vdata, offset16 gds 将16字节的数据写到LDS内存中
ds_write_b128 v[vgprLocalAddress], v[2:5], offset:256 --- 写16字节到lds
ds_write_b64 v[vgprLocalAddress], v[2:3], offset:384 --- 写8字节到lds
50. ds_read_b128 vdst, vaddr, offset16 gds 从LDS内存中读取16字节的数据
ds_read_b128 v[2:5], v[vgprLocalAddress], offset:512 --- 从lds读16字节
ds_read_b64 v[2:3], v[vgprLocalAddress], offset:768 --- 从lds读8字节
51. s_setprio imm16 设置优先级
s_setprio 0/1

## Slide 8
汇编编程示例-常用指令
52. s_waitcnt lgkmcnt等待指令的延时
s_waitcnt lgkmcnt(0) --- 控制ds指令延时
53. s_waitcnt vmcnt等待指令的延时
s_waitcnt vmcnt(2) --- 控制buffer延时等待
54. s_barrier 等待线程中的操作全部完成
s_barrier

## Slide 9
汇编编程-学习资料
指令集
https://llvm.org/docs/AMDGPU/AMDGPUAsmGFX9.html